| Nome del Comune | SIZIANO | Cod. ISTAT | 018150 |
| --- | --- | --- | --- |

AREA OMOGENEA DI ALLERTA “F13”- Pianura Occidentale

Codici e soglie di allerta per rischio Incendio Boschivo.

| CODICE ALLERTA | LIVELLO DI CRITICITÀ | DEFINIZIONI | CORRISPONDENZA SCALA ALPINA EUROPEA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRADI DI PERICOLO FWI | SCENARI DI RISCHIO | GRADI DI PERICOLO | INNESCO POTENZIALE | COMPORTAMENTO POTENZIALE DEL FUOCO |
| 0 verde | assente | Nullo / Molto basso | // | Molto basso | L’innesco è difficile, se non in presenza di materiale altamente infiammabile | Pennacchio di fumo bianco. Velocità di diffusione del fuoco molto bassa. Spotting (*) non significativo |
| 1 giallo | ordinaria | Basso / medio | Piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici | Basso | Bassa probabilità di innesco | Pennacchio di fumo bianco e grigio. Velocità di diffusione del fuoco bassa. Spotting (*) di bassa frequenza |
|  |  |  |  | Medio | Una singola fiammella può causare un incendio | Colonna di fumo grigio con base scura. Velocità di diffusione del fuoco moderata. Spotting (*) di media intensità |
| 2 arancio | Moderato | Alto / Molto Alto | Incendi di medie dimensioni (da 5 a 18ha) maggiormente diffusi ed anche in numero consistente | Alto | Una singola fiammella causa sicuramente un incendio. | Colonna di fumo rossiccia e nera. Velocità di diffusione del fuoco alta. Spotting (*) elevato. |
| 3 rosso | Elevato | Estremo | Condizioni meteo-climatiche (vento, umidità, ecc.) che favoriscono lo sviluppo di incendi di notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravità | Molto Alto | Una singola scintilla può causare un incendio. | Colonna di fumo nero. Velocità di diffusione del fuoco molto alta. Spotting (*) intenso. |

(*)Spotting: fenomeni di vortici associati a comportamenti del fuoco evidenziabili in formazione di colonna convettiva organizzata, dotata

di una propria individualità. In alcune situazioni le forze d’intervento possono mostrare difficoltà a fronteggiare l’avanzamento del fuoco.

|  | Area Omogenea “F13” |
| --- | --- |

PROVINCIA Pavia
RESPONSABILE: V.Q.A.F. Francesco MELOSU
INDIRIZZO: Viale Campari, 60
TEL: 0382 572500 - 0382 572675
FAX: 0382 469796
Posta Elettronica Certificata: cp.pavia@pec.corpoforestale.it